## Slide 1: Оптимизация номиналов резисторов в схемах регулируемых источников питания
Автор: Ларченко Владислав,
МАОУ «Лицей №159», Ул. Северная 31, 6 «М» класс,
Секции: физика, информатика.
г. Новосибирск, 2025

## Slide 2: О проекте
Проблема: При создании электроники выпускающаяся малыми партиями требуются переконфигурация уровней напряжений источников питания. Такая переконфигурация выполняется путём замены номиналов резисторов. Требуется выбрать резисторы из имеющихся в наличии и при возможности снизить количество различных номиналов.
Актуальность исследования: Это исследование актуально при тестировании светочувствительных матриц (ПЗС), когда управляющие и питающие напряжения могут отличаться от партии к партии в процессе улучшения рабочих характеристик данных матриц.
Цель работы: Создать программу на языке программирования Python, которая будет предоставлять пользовательский интерфейс, позволяющий загружать список имеющихся в распоряжение резисторов и значения напряжений которое будет выдавать источник питания рассчитывать номиналы сопротивлений в источниках питания.

## Slide 3: Задачи работы
Изучить литературу по теме работы;
Разработать алгоритмы подбора резисторов и реализовать его на язык программирования Python;
Создать алгоритм уменьшения количества различных номиналов (унификация) сопротивлений в источниках питания с различными выходными напряжениями;
Создать интерфейс взаимодействия программы с пользователем;
Добавить в программу защиту от ошибок.

## Slide 4: Последовательное подключение сопротивлений
При последовательном соединении резисторов общее сопротивление равно сумме сопротивлений:
Согласно закону Ома, ток в цепи:

## Slide 5: Параллельное подключение резисторов
Напряжение одинаково: В параллельной цепи у всех резисторов вход в одних точках, поэтому на них падает равноенапряжение (U).
Ток через каждый резистор разный, определяется по формуле: , чем меньше сопротивление (R), тем больше ток (I) через резистор, и наоборот.
Токи через резисторы обратно пропорциональны их сопротивлениям:

## Slide 6: Операционный усилитель
В данной задаче в качестве источника опорных напряжений для питания светочувствительных матриц использовались операционные усилители

## Slide 7: Идеальный операционный усилитель
Операционный усилитель имеет два входа, инвертирующий и не инвертирующий, и один выход. ОУ усиливает разность напряжений на входах. Принцип действия ОУ наиболее понятно демонстрируется на модели «идеального операционного усилителя». Модель обладает следующими свойствами:
Входы идеального ОУ не оказывают влияния на входные сигналы и имеют бесконечно большое сопротивление и бесконечно малую ёмкость.
Выход идеального ОУ имеет нулевое сопротивление и может обеспечить на нагрузке любое напряжение и любой ток.
Коэффициент передачи идеального ОУ стремится к бесконечности и не зависит от частоты входных сигналов.
Время задержки распространения сигнала в идеальном ОУ равно нулю, сдвиг фаз отсутствует.
Охваченный ООС идеальный ОУ стремится установить равное напряжение на входах.

## Slide 8: Операционный усилитель
Согласно первому свойству модели идеального операционного усилителя, входы ОУ ток не потребляют. А так как при такой схеме включения на инвертирующем входе ОУ стремится выровняться с напряжением на не инвертирующем входе (+), то падение напряжения на резисторе равно напряжению , а падение напряжения на последовательно включенных резисторах делителя напряжения и равно напряжению .
Получаем следующую формулу:

## Slide 9: Реализация алгоритма в программе
Если задачу нельзя решить последовательным подключением (1), то программа считает вариант с тремя сопротивлениями (2). Если даже так не удаётся решить задачу, то она решается с помощью четырёх резисторов (3)из общего списка резисторов, где также выводится погрешность от введённого пользователем.
1.
2.
1.
2.

## Slide 10: Реализация алгоритма в программе
Если задачу нельзя решить последовательным подключением (1), то программа считает вариант с тремя сопротивлениями (2). Если даже так не удаётся решить задачу, то она решается с помощью четырёх резисторов (3) из общего списка резисторов.
3.

## Slide 11: Telegram-bot
Для удобства работы с моей программой я создал телеграмм бота с помощью библиотеки pytelegrambotapi (TeleBot). Данная библиотека полностью отражает функционал telegram api, с помощью неё можно отправлять фото, видео и реализовывать остальной функционал telegram. Я переписал мою программу для телеграмм бота. Теперь пока она запущена на локальном сервере или на обычном ПК, люди могут использовать моего телеграмм бота.

## Slide 12: Заключение
Реализация проекта на данный момент:
Изучить литературу по теме работы;
Разработать алгоритмы подбора резисторов и реализовать его на язык программирования Python;
Создать алгоритм уменьшения количества различных номиналов (унификация) сопротивлений в источниках питания с различными выходными напряжениями;
Создать интерфейс взаимодействия программы с пользователем;
Добавить в программу защиту от ошибок.
Я считаю моего telegram-бота уже могут использовать люди занимающаяся электроникой и робототехникой. Пользователи могут быстрее подбирать сопротивления подходящие под их источник питания.
За этот месяц я собираюсь дописать алгоритм унификации сопротивлений и сделать полностью готового бота не нуждающегося в добавлении дополнительного функционала.